| Номенклатура электробытовой техники (РДС РК 4.04-11-2003) |
| --- |
| № | Наименование | Установленная |  |
| п/п |  | мощность, кВт |  |
| 1 | Осветительные приборы | 1,8-3,7 |  |
| 2 | Телевизоры цветные | 0,12-0,14 |  |
| 3 | Радиоаппаратура | 0,07-0,10 |  |
| 4 | Холодильники | 0,165-0,30 |  |
| 5 | Морозильники | 0,14 |  |
| 6 | Стиральные машины : |  |  |
|  | - без подогрева воды | 0,6 |  |
|  | - с подогревом воды | 2,0-4,0 |  |
| 7 | Джакузи | 2,0-2,5 |  |
| 8 | Пылесосы | 0,65-1,4 |  |
| 9 | Водонагреватели | 1,0-2,4 |  |
| 10 | Обогреватели переносные | 1,0-1,4 |  |
| 11 | Многофункциональный кухонный комбайн | 0,2-0,6 |  |
| 12 | Утюги | 0,9-1,7 |  |
| 13 | Компьютер с периферийным оборудованием | 0,2-0,6 |  |
| 14 | Соковыжималки | 0,2-0,3 |  |
| 15 | Тостеры | 0,65-1,05 |  |
| 16 | Миксеры | 0,25-0,4 |  |
| 17 | Кондиционер бытовой | 1,0-1,5 |  |
| 18 | Микроволновая печь | 0,9-2,0 |  |
| 19 | Надплитные фильтры | 0,25 |  |
| 20 | Вентиляторы | 1,0-2,0 |  |
| 21 | Печи-гриль | 0,65-1,35 |  |
| 22 | Стационарные электрические плиты | 8,5-10,5 |  |
| 23 | Электрические сауны | 12 |  |
| 24 | Чайники | 1,85-2,0 |  |
| 25 | Посудомоечная машина с подогревом воды | 2,2-2,5 |  |
| 26 | Кофеварки | 0,65-1,0 |  |
| 27 | Мясорубка | 1,1 |  |
| 28 | Фены | 0,4-0,6 |  |
|  | Прим. Указания по расчету электрических нагрузок городских |  |  |  |
|  | квартир и коттеджей повышенной комфортности (гл. 5). |  |  |  |